## Slide 1
Detektion von liegendem Schnee mit Bildanalyse
Absolvent(en): | Marko Bublic
Professor: | Marcus Hudritsch
Experte: | Mathis Marugg
Bachelor Thesis 2016/17 Studiengang Informatik
Ausgangslage
Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) ent-wickelt in Zusammenarbeit mit der BFH ein neues Frühwarnsystem für Strassenglätte, das 2018 in Betrieb gehen soll.
Aus gemessenen Meteo-Daten kann für die meisten Situationen die Wahrscheinlichkeit für Glätte errechnet werden. Es gibt aber ein Szenario, das aus Wetterdaten nicht berechenbar ist:
Schnee liegt neben der Fahrbahn. Es schmilzt in der Nachmittagssonne und fliesst auf den Asphalt. Wenn es später eindunkelt, kann die Temperatur wieder unter den Gefrierpunkt sinken und das Schmelzwasser auf der Fahrbahn zum gefrieren bringen.
Die Idee ist dieses Szenario frühzeitig zu erkennen: Mit Webcams, welche den Ver-kehrsfluss beobachten und Methoden der Bildverarbeitung soll automatisch bestimmt werden, ob neben der Strasse Schnee liegt oder nicht.
Algorithmus
Text & Bild
Datenaufbereitung
Für den Aufbau einer Wissensbasis wurden über mehrere Winter Webcam-Bilder gesam-melt. Die Bilder wurden zu Kategorien (Schnee / kein Schnee) zugeordnet und auf Bildausschnitte reduziert.
Aus den Bildausschnitten konnten Merk-male wie Histogramm, Durchschnittsfarbe pro Farb-Kanal und Kontrast extrahiert und in einer Datenbank gespeichert werden.
Webcam Bild der Autobahn A1 bei Grauholz mit teilweise Schneebedecktem Pannenstreifen am
2. Februar 2015
Statistische Auswertung des gelb markierten Bildausschnitts
Diese Datenbasis stellte die Grundlage um Referenzwerte für verschiedene Tages-zeiten, Sonnenstände und Wetterlagen (Sonnig / Niederschlag / Nebel) zu gewin-nen jeweils für die Kategorien ‘Schnee’ und ‘kein Schnee’.
Die Idee ist, dass ein Distanzmass Anwen-dung findet, mit dem ausgesagt werden kann ob ein Bild näher an Referenzwerten der einen Kategorie (Schnee) ist als an der anderen (kein Schnee), ausgehend von den extrahierten statistischen Merkmalen.